偏心轮式压片机

一、产品介绍：

压片形状：正圆形

外观尺寸：172*105*270（mm）

重    量：5.3（kg）

偏心轮式压片机，实验室苯甲酸、煤样、西药粉、中药粉末等专用压片机，方便快捷。压出圆片直径为12mm、10mm、6mm、3mm等，结构设计合理，简单易用，压片成型好，实用于食品、医药、化工等行业，是为企业单位、大专院校等实验室做科研用的一种非常理想的设备。

二、机器组件：

1手柄；2冲头；3模腔；4模垫；5模托

三、使用说明：

- 抬起手柄同时取下模腔、模垫，把模腔放在模垫上（模垫平面朝上），将样品装入模腔内，然后，放在模托上，向下压手柄。

- 抬起手柄，同时取出模腔、模垫，只需反转模垫180度（内孔朝上），再装上模腔，然后放在模托上，将手柄下压，冲下样品。

- 抬起手柄，拿下模腔，将模垫内的产品取出。

- 注意：模腔、模垫一定要垂直于模托上。

附言：

产品默认为压片平面的正圆形模具，压片可刻字，可加弧形（两面凸起），比如：异形模具、刻字、图案等。