- 用途和使用范围：

GJ系列密封式化验制样粉碎机是一种新型化验制样粉碎设备。专门用于粉碎具有一定硬度的金属或非金属物质。如：煤炭、矿石、水泥、化工产品以及硬度较大的中药等。广泛应用在煤炭、冶金、矿山、电力、建材、化工、医药和科研部门的化验室粉碎制样用。该产品运行稳定、安全可靠、使用寿命长、工序少、制样速度快、在密封的粉碎装置内加工，无粉碎不污染环境的优点，同时安装简易，使用方便，一般不用筛分缩分操作。

- 原理与结构：

该机工作原理是通过安装在电动机轴端的偏心锤的作用，将电动机的旋转变为支撑在六根弹簧上的粉碎装置的高频率震动，使粉碎室中冲击块产生高速撞击试样达到粉碎目的。

该机主要有机架、电机、偏心锤、上盖和压紧装置组成，上盖的上部固定有冲击块、冲击环、冲击座组成的粉碎装置，支架锁紧手把组成的压紧装置，通过六只压缩弹簧支撑在底上。

粉碎装置的零件均采用优质钢材，经过精密加工处理，具有优良的耐磨性。在冲击力和压应力的作用下能形成硬而耐磨的表面层，使用次数越多则加工硬化性、耐磨性越好。

- 技术性能

型号：       GJ-0        GJ-1         GJ-2        GJ-3

装料重量：   50g         100g         200g        300g

装料粒度：  ＜13mm       ＜13mm       ＜13mm      ＜13mm

出料粒度：120~200目   120~200目    120~200目   120~200目

功    率：   180W        1.1KW      1.5KW        1.5KW

电   源： AC220V        AC380V       AC380V     AC380V

- 操作与维修：

- 为了减少和杜绝料样混杂，使用前应将冲级块、冲击环、冲击座擦干净，保证制样纯度准确可靠，最好先用少量试样做一次“清体”加工，尔后加工试样。

- 将冲击块、冲击环放入冲击座内，将称量好的料样放在冲击块与冲击环的空隙中，将密封橡圈平放在压紧盖上盖好，以保证密封。

- 要扣好压紧装置，压把一定压到底，防止因振动抬起来发生危险。

- 料样必须干燥，如潮湿可能要沾在冲击座内，不易倒净。

- 取样时打开外壳上盖，抬起压把将爪转动45度。GJ-1和GJ-2型抬起压把即可。

- 小心将粉碎室拿出，打开压紧盖，将粉碎好的物料倒出。

- 每次制样结束后，都应将粉碎装置和镀铬的压紧零件擦拭清洁干净。按以上步骤进行下一次粉碎制样工作。

- 注意事项：

- 在第一次使用该机前，先用试样粉碎一次，一方面可试验粉碎的时间，另一方面做一次清体加工，防止杂物混入正式样品中。

- 将试样装入后，要保证冲击块有一定的活动量，防止卡死不能粉碎样品。

- 在使用该机时，要注意安装水平，不然会产生某个粉碎试样粒度大。